Maşină de balotare deşeuri reciclabile

Cod produs MCD 05

Caracteristici tehnice:

Dimensiuni externe: 1610 x 940 x 1800 mm (Lx l x h)

Înălţime masă de alimentare: 1060 mm

Lăţime masă de alimentare: 600 mm

Masă: 675 kg

Diametru balot: max. 400 mm

Lungime balot: 600 mm

Masă balot: max. 30 kg

Densitate balot: 250-400 kg/m3

Capacitate de balotare: 300 kg/h

Material de legare: folie stretch de 23 μm

Diametru rolă folie: 250 mm

Laţime folie: 580-595 mm

Viteză de prindere: 0,36 m/s

Motor trifazic: 3 kw

Mod legare şi evacuare balot: semi-automat

Indicator diametru balot: LED

Semnal care indică nivelul maxim de umplere: acustic

Descriere:

- Maşină de balotat mobilă cu alimentare manuală;

- Recomandată pentru compactarea urmatoarelor deşeuri: pungi mari din plastic, spumă, fleece, carton, hârtie şi hârtie mototolită, folii de plastic, folii şi pungi de aluminiu, banda PP sau PET, materiale textile neţesute;

- Reprezintă o alternativă mai robustă la modelul MRD 01;

- Balotarea se face cu ajutorul a 2 benzi conveioare ce creează o cameră de compactare în care se formează balotul;

- Poate funcţiona continuu;

- Compactează în timp ce este alimentată;

- Procesul de balotare poate fi intrerupt în orice moment, fără ca materialul balotat să se poată re-extinde (acesta rămâne sub o presiune permanentă până când procesul este reluat);

- Prevăzută cu comutator pe poziţie de siguranţă;

- Poate fi plasată oriunde apar deşeuri în spaţiul de lucru;

- Necesită un efort minim din partea operatorului;

- Este disponibilă şi în varianta cu legarea şi evacuarea balotului în mod complet automat,  prevăzută cu indicator diametru balot sub foma de display LC sau cu posibilitatea de a pre-selecta diametrul balotului.